## Slide 1: MICROELECTRÓNICA
RANGEL ALVARADO

## Slide 2: Formato del Curso
Un modulo a la semana que consta de clase teorica y laboratorio
Clases presenciales
Aproximadamente una asignación semanal
  Tareas
  Laboratorios
  Quizzes
  O todas las anteriores

## Slide 3: Reglas del Curso
Realizar los quizzes en la plataforma moodle
  Se avisará cuando se realizará el quiz el día de clases. Sin embargo esto no significa que no deban revisar la plataforma Moodle siempre.
  Quiz no realizado = 0
  El quiz no se repite
  El quiz dura una semana, 8 horas desde su inicio
Entregar los proyectos el días de entrega
  1 semana despues = 25% menos
  2 semanas despues = 50% menos
  3+ semanas despues = sin derecho a nota

## Slide 4: Reglas del Curso
No es necesario venir a clase, sin embargo en la entrega debe estar al menos un representante de su grupo de trabajo presente, luego puede retirarse
Los laboratorios constan de 100%
  50% es completer lo estipulado en la guía
  50% es su parte, que se detalla un reto al final de cada guía
El día de entrega de proyecto final es el ultimo día de clases
  Debe venir al menos 1 persona a entregar el Proyecto
  Deben revisar todos ese dia sus notas, ese día se envían notas

## Slide 5: Reglas del Curso
No hay medianas
No hay trabajos extra para mejora de nota
No se pueden pedir puntos adicionales al final de la materia
El que quiera retirar materias debe decirmelo personalmente, no por un amigo
  Debe venir el ultimo dia de clases a verificar antes de enviarse las notas que se efectuará su “Sin Nota”
Puede realizar reclamos en cualquier momento si hay alguna tarea o asignación que considera hubo un error
Si observa que el reclamo debe ir más arriba, hable con el coordinador de Carrera
Al final de la materia si observa alguna anormalidad puede solicitor su reclamo de nota (ventanilla)

## Slide 6: Reglas del Curso
No acepto excusas e inconvenientes
  acepto soluciones
Si no consigue resolver un problema, ayudense entre uds o me puede consultar para guía no para resolverle el problema
Todos laboramos
  Si se le dificulta la material retírela
Todos tenemos gastos
  Si la material es muy cara retírela
Tiene derecho a “Sin Nota” en cualquier momento del curso si ud lo solicita
No presto componentes ni tarjetas, no soy una tienda
Deben conseguir todos sus insumos para los laboratorios desde el día 1.

## Slide 7: Objetivos Generales
Conocer los procedimientos y componentes básicos utilizados en microelectrónica
Fundamentos físicos?
Problemática del uso y
Aplicaciones

## Slide 8: Proyecto Final – Bluetooth Speaker
Basado en RN-52 – 5%
Debe ser un producto final:
  Bezel (marco) – 10%
    Seeedstudio Fusion Services
  Box (caja cartón) – 10%
    Packlane
    Salazarpacking
  Manual de Uso (corto) – 2%
    Impresión
  Informes Finales – 3%
    De 1 página
    Formato IEEE
Circuito Esquemático – 5%
Circuito Impreso en Papel Azul (sin componentes) – 20%
Circuito impreso Funcional (Soldado) Realizado en SeeedStudio – 40%
Circuito Impreso completo en 3D – 5%
Bluetooth Speaker

## Slide 9: Objetivos Específicos
Enterar el alcance de la nueva cultura de diseño electrónico
Conocer las herramientas que constituyen el laboratorio virtual electrónico
Analizar técnicas de diseño teniendo en cuenta los problemas de prueba y presentar los procedimientos prácticos para llevar a cabo el prueba.

## Slide 10: Tecnología Microelectrónica
Una tecnología en microelectrónica son el conjunto de reglas, normas, requsitos, materiales y procesos aplicados en una secuencia determinada que permite constrir un product final.
Basicamente diseñamos un circuito integrado, una tarjeta electronica.

## Slide 11: Tecnología Microelectrónica Procesado Microelectrónico
Fabricación o creación de circuitos integrados y dispositivos electrónicos
Compuesto de varias etapas como fotolitografía y procesado químico en donde el final es crear una oblea compuesto de materiales semiconductores (Si, GaAs)
Pasos generales para fabricacion de un circuito integrado
  Preparación de la oblea
  Oxidación
  Difusión
  Implantación de Iones
  Deposición de vapor químico
  Metalización
  Fotolitografía
  Empacado

## Slide 12: Procesado Microelectrónico Preparación de la oblea
silicio de muy alta pureza
Cilindro sólido de color gris acero
10 a 30 cm de diámetro
1 m a 2 m de longitud
400 μm a 600 μm de espesor, (1 μm es igual a 1×10-6 metros).
Se insertan impurezas cambiando las propiedades eléctricas (dopaje)
Tipo n+ o n- dependiendo de su nivel de impurificación

## Slide 13: Procesado Microelectrónico Oxidación
Reacción de Si con O2 = (SiO2).
La reacción se acelera en un horno.
El O2 se inserta o:
  como gas o (proceso de “oxidación seca”)
  como vapor (“oxidación húmeda”).
La oxidación húmeda tiene una mayor tasa de crecimiento
La oxidación seca produce mejores características eléctricas.
Pelicula delgada reflejante.

## Slide 14: Procesado Microelectrónico Difusión
Los átomos se mueven de una región altamente concentrada a una baja.
El objetivo es introducir átomos para cambiar resistividad
  realizado a altas temperaturas (1000 a 1200 °C), esto para obtener el perfil de dopaje deseado.
  Las impurezas más comunes insertadas son
    Boro (tipo p)
    Fósforo (tipo n) y
    Arsénico (tipo n)

## Slide 15: Procesado Microelectrónico Implantación de Iones
Más impurezas implantada!
El implantador produce los iones contaminantes deseados
Realizado en base a aceleración eléctrica de campo
Esta aceleración hace que se impacte sobre el semiconductor.
Realizada para conseguir el perfil de dopaje correcto

## Slide 16: Procesado Microelectrónico Deposición de vapor químico (CVD)
Se hace reaccionar gas/vapor quimacamente. Obvio.
Con: Las propiedades conseguidas aquí no son mejores que en otros procesos
Pro: Mejora el aislamiento térmico.
Proceso rápido y de baja temperatura (< 500°C).

## Slide 17: Procesado Microelectrónico Metalización
He aquí la parte importante!
Conectar diviersos componentes
  transistores, condensadores, etc. para formar el circuito integrado
Deposición inicial de un metal sobre la superficie del Silicio.
Deposición electrónica, que normalmente es de 1 a 2 minutos.

## Slide 18: Procesado Microelectrónico Fotolitografía
Definimos la geometría de los diversos componentes.
Se recubre la oblea con una capa fotosensible llamada sustancia fotoendurecible bajo la técnica “de giro”
Seguido, se expone a luz UV.
Áreas opuestas se ablandarán y podrán ser removidas con un químico, produciendo geométricamente un componente fino.

## Slide 19: Procesado Microelectrónico Empacado
Contiene varios CI (Circuitos Integrados) finalizados.
De 10 o más transistores en un área rectangular
  1mm x 10 mm
Se prepara el IC rebanándolo
Se prueban y montan en cápsulaas
Normalmente se utilizan alambres de oro para conectar las terminales
Se sella el paquete con plástico o resina epóxica.

## Slide 20: Tecnologías
Resistor–transistor logic (RTL)
  Direct-coupled transistor logic (DCTL)
  Resistor–capacitor–transistor logic (RCTL)
Diode–transistor logic (DTL)
  Complemented transistor diode logic (CTDL)
  High-threshold logic (HTL)
Emitter-coupled logic (ECL)
  Positive emitter-coupled logic (PECL)
  Low-voltage positive emitter-coupled logic (LVPECL)
Gunning transceiver logic (GTL)
Transistor–transistor logic (TTL)
P-type metal–oxide–semiconductor logic (PMOS)
N-type metal–oxide–semiconductor logic (NMOS)
Depletion-load NMOS logic
High-density nMOS (HMOS)
Complementary metal–oxide–semiconductor logic (CMOS)
Bipolar complementary metal–oxide–semiconductor logic (BiCMOS)
Integrated injection logic (I2L)

## Slide 21: Tecnologías TTL
Es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales
En los componentes fabricados con tecnología TTL los elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares

## Slide 22: Tecnologías CMOS
CMOS (Complementary Metal Oxide Smiconductor)
Uso de transistores pMOS y tipo nMOS
  en estado de reposo el consumo de energía es únicamente el debido a las corrientes parásitas
Actualmente la mayoría de CI o IC son CMOS
  Microprocesadores
  Memorias
  procesadores digitales de señales, etc.
Drain y Souces (D y S) son las terminals de salida del semiconductor. Gate (G) es la terminal de entrada
Son “regenerativos”: una señal degradada que acometa una puerta lógica CMOS se verá restaurada a su valor lógico inicial 0 ó 1

## Slide 23: Concepto de VLSI
VLSI = Very Large Scale Integration
Circuitos basados en transistores (desde 1980) impulsada por las las nuevas industrias.
Los primeros CI no contaban con muchos componentes, p.e. un transistor solamente.
A medida de los años se fueron agregando más componentes hasta lograr lo que conocemos como VLSI, p.e. un MPU.
  Tubos al vacío
  Circuitos discretos
  Circuitos integrados (agrupaban resistores, capacitores)
  LSI <1000, VLSI > 1000s hasta millones
2006 -> 65 nm,
2010 -> 32 nm

## Slide 24: Escalado
10.000 nm – 1971
3.000 nm – 1975
1.500 nm – 1982
1.000 nm – 1985
800 nm – 1989
600 nm – 1994
350 nm – 1995
250 nm – 1997
180 nm – 1999
130 nm – 2002
90 nm – 2004
65 nm – 2006
45 nm – 2008
32 nm – 2010
22 nm – 2012
14 nm – 2014
10 nm – 2016
7 nm – 2018
5 nm – 2020

## Slide 25: Factor de Mérito de Una Tecnología
Es el producto de la potencia consumida por el tiempo de propagación
A menor factor de mérito, mejor la tecnología
TTL = 22pJ
CMOS = 1.2pJ @ 100kHz

## Slide 26: Componentes Electrónicos Resistencias
La resistencia es un elemento pasivo que se opone al flujo de corriente eléctrica (limita la corriente) a través del conductor
Unidad = Ohmnio, representado por la letra omega (Ω)

## Slide 27: Componentes Electrónicos Inductores
Componente pasivo
Almacena energía en forma de campo eléctrico
Unidad = H, representado por la letra (H)

## Slide 28: Componentes Electrónicos Capacitores
También es capaz de almacenar energía!
Generalmente formado por dos placas conductoras paralelas
Separadas por un material dieléctrico o por vacío.
Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, positiva en una de ellas y negativa en la otra, para un delta de cero..
Desde el punto de vista físico no almacena energía, sin embargo dentro de un circuito si es capaz de esto.

## Slide 29
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 1

## Slide 30: Componentes VLSI – Compañías

## Slide 31: Componentes VLSI – 2 a 8 Pines

## Slide 32: Componentes VLSI – Más info
Nomenclatura
  Ocurre para la creación de cualquier encapsulado, p.e. Quad Flat Pack (QFP) aunque existen variaciones del mismo encapsulado.
Paquete o Empacado
  El paquete se refiere al factor de forma (TQFP, BGA).
  El empacado generalmente se da cuando se habla de un grupo de componentes de paquete en cinta o al almacenar

## Slide 33: Componentes VLSI – Flat Chips
Estudiemos los componentes planos como resistores y capacitores.
  El footprint de SMD es identificado por 4 dígitos.
  En Estados Unidos las medidas son pulgadas y fuera de estados unidos pueden ser milímetros (mm) o pulgadas (in).
    De hace unos años atrás a hoy se ha adoptado el SI (Sistema Internacional) por consiguiente se habla en mm
Los primeros dos dígitos designan la longitude del componente de terminación a terminación. Los segundos dos dígitos el ancho de la terminación.
  Ejm: 1206 será un componente de:
    Sistema Internacional L=1.2mm W=0.6mm
    Sistema Ingles L = 0.12” W = 0.06”
¿Y la altura? Generalmente viene detallada en el manual como otro código de 4 dígitos

## Slide 34: Componentes VLSI - Miniaturización
El tamaño más pequeño es el de 0402, sin embargo no es muy manejable para una persona que use un cautín y no es un componente ampliamente utilizado.
Sin embargo!, 0402 y los nuevos equipos de pick-n-place toleran estos nuevos tamaños.
Resumen: 0402 es muy pequeño, si el componente se pierde es difícil de encontrar, no utilizar en diseños caseros a menos que sea muy bu
Recomendación:
  Buscar components 1206 y 0805 (USA, Sist. Inglés)
  Buscar components 0805 y 0603 (Japon y demás países, Sist. Intl.)

## Slide 35: Componentes VLSI - Empaquetado
Carretes (reel) de 7”(178mm) son el standard para capacitores y resistores
Estos reels almacenan de 5,000 resistores y de 3,000 a 4,000 capacitores
Carretes de 13” (330mm) son disponibles en ordines de alto volume. El carrete más largo es de 10,000 o más componentes
Carretes de papel (cardboard) con filmina es el más común para resistors
Carretes plasticos son communes para circuitos integrados y capacitores multicapa cerámicos. Sin embargo podemos encontrar capacitors en carretes de papel o plásticos.
Para bajos volúmenes el “bulk pack” en bolsas de vinil o bolsas antiestáticas es muy común.
Relleno de disparadores de circuitos (Chip Shooters Refills) son utilizados como alternative porque posee ventajas sobre los carretes de plástico y papel (ambiental y menos espacio físico).
Para el carrete (papel o plástico) los costos de envío son menores, sin embargo no son biodegradables.
Chip Shooter [Video]

## Slide 36: Componentes – MELF
Populares en Japón, Europa y USA
MELF = Metal Electrode Face Bonded
  2 terminals en un cuerpo cilíndrico (plástico o metálico).
Resistores y Capacitores MELF son menos costosos que los planos
Desventaja:
  Manejo especial durante el ensamblaje.
  Tienden a rodar al momento de soldadura (:/).
Diodos están disponible también en este empaquetado y mini-MELF

## Slide 37: Componentes – Capacitores de Tantalo Moldeados
Los “Molded Tantalum Capacitors” se estandarizaros por la “electronic industry adopted” (E.I.A. (American) y I.E.C.Q. (European)).
El estándar japonés EIAJ no es completamente compatible con los estándares Americanos y Eurpoeos
La E.I.A. and I.E.C.Q. han establecido varios encapsulados bases designados por las letras A, B, C, D o por su código métrico de 4 dígitos (en el código no se incluye altura).
El empaquetado más usado es el de tape plástico y el carrete.
Nota: No es Moldeado, es un
capacitor electrolítico

## Slide 38: Componentes – Transistores y Diodos
Transistores rectangulares y diodos son de empaquetado SOT (Small Outline Transistor).
El empaquetado más popular es el SOT23. Otros son SOT89, SOT143 y SOT223.
Los japoneses han utilizado el SC59 que es de las mismas dimensiones del SOT23.
También en Japón han desarrollado el Mini-SOT que es la mitad (aprox.) del SOT23.
Motorola/Freescale/NXP ha desarrollado el DPAK and D2PAK para encapsular equipos de potencia
El The D2PAK fue diseñado para reemplazar el TO220.

## Slide 39: Componentes VLSI – SMD IC
Los circuitos integrados pueden ser divididos en dos grupos:
  Flat Pack, que es tecnología de antaño
  QUAD flat pack (QFP) y TSOP son nuevas tecnologías.
Cada familia tiene características diferentes como estilo de terminals, espacio entre terminal y terminal (pitch), tamaño del cuerpo y materiales de la carcasa (case).
The remainder of this book is devoted to describing SMD integrated circuits.

## Slide 40: Componentes VLSI – “Leads” (cables)
Cada terminal de cable tiene su nombre que representa su forma
  “Gull-wing” (ala de gaviota) son pequeños y frágiles.
    Muy utilizado para sacar el máximo de terminals del integrado
    Es possible obtener de 40 a 80 terminales por pulgada lineal (15 a 33 terminales por cm)
    Facil de inspeccionar luego de la soldadura.
  “J-leads” son más fuertes que las alas de gaviota, sin embargo, toman mucho espacio
    Aproximadamente se pueden obtener hasta 20 terminales por pulgada lineal (8 por cm)
  “Flat leads” son utilizadas igualemte . Se deben almacenar en contenedores especiales.
    Cis con flat leads son las menos populares entre los hobbistas debido a que es dificil soldar
    Sin muy útiles al momento de simplificar espacio
Nota: QFP (no leads)

## Slide 41: Componentes – Small Outline IC
Small Outline IC's vienen en variedad de paquetes y terminales
Muchos paquetes por nombrar, más de 10, diferentes nombres.
La tendencia es tener más “patas” por ende circuitos más densos.
  VSOP, QSOP y SSOP dobla el número de terminals aún manteniendo el empaquetado tradicional
    El espaciamiento entre terminales es de 50 mils (1.27mm) hasta 25 mils (.636 mm).
También existe la tendencia de empaquetar más silicio en el “die” en cuerpos más amplios de SOIC's.
  Expandiendo el paquete desde 300 mils (7.63mm) a 330 mils (8.4mm), 350 mils (8.9mm), 400 mils (10mm) and even 440 mils (11.1mm).
El paquete TSOP combina un empaquetado de bajo perfil con alta densidad de pitch 19.7 mils (.5mm).
  TSOP quizá se siga utilizando por mucho tiempo dado lo anterior.
El tradicional paquete de SO de 150 mil (3.97mm) y 300 mil (7.63mm) SOL son algo común ahora mismo in la industria

## Slide 42: Componentes - SOIC

## Slide 43: Componentes – Empaquetado SOIC
Carrete de 13 inch (330mm) son el estándar para SOIC's.
  El tape covertor es generalmente plastic y mide 12 a 21 mm de ancho dependiendo del IC
  Disponibles también en plástico, llamados “sticks”

## Slide 44: Componentes - TSOP

## Slide 45: Componentes – PLCC / LCC

## Slide 46: Componentes – Flat Packs

## Slide 47: Componentes - QFPs

## Slide 48: CAD para Microelectrónica
Diferentes Marcas (que conozco)
    Autodesk Eagle
    KiCAD
    NI Multisim (Blue) + Ultiboard
    OrCAD/Allegro
    Design Spark PCB
    CircuitStudio
    CircuitMaker (web)
    Altium Designer
Autodesk Eagle
KiCAD
NI-Multisim
Allegro (OrCAD)
Design Spark PCB
CircuitStudio
CircuitMaker

## Slide 49: Altium Designer

## Slide 50: Flujo Típico de Diseño (PCB)
Son los diagramas eléctricos para electronica.
  Búsqueda de Partes
  Captura Esquemática
    Ubicación de components
    Simulación (opcional)
    Verificaciones (footprint, precio, generación de bom)
  PCB Layout
    Ubicación
    Enrutado
    Validación del PCB (signal integrity)
    Post Procesado (Gerber)
  Realización de Tarjeta (China, USA, Colombia)

## Slide 51
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 2

## Slide 52: Altium Designer – Crear Nuevo Proyecto
1 – File / New / Project
2 – Add to New Project
2.1 – Schematic
2.2 – PCB
2.3 – Schematic Library
2.4 – PCB Library
3 – Guardar todo lo creado

## Slide 53: Altium Designer – Insertar información de proveedores
Nos servirá a futuro para crear la lista de materiales
1 - Ir a la barra inferior derecha
2 - System / Supplier Search
3 – Insertar el componente
4 – Click en la “resistencia”
5 – Elegir solo un proveedor
6 – Importar al esquemático
7 – Ir a Schematic Library
8 – Doble click en la pieza
9 – Verificar que se haya añadido

## Slide 54: Altium Designer – Dibujar Componente
En Schematic Library
Use las teclas Place (P) / Pin (P)
Inserte designaciones a los componentes
Dibuje la parte externa
  Place (P) / Rectangle (R)
Guarde el componente

## Slide 55: Altium Designer – Letras en Dibujos
Para mover componentes hacia adelante o detrás en dibujos
  Edit/Move
    Send to back
    Send to Front
    Bring to Front Of
    Sent to Front Of

## Slide 56: Altium Designer – Dibujar Footprint y Modelo 3D
En PCB Library
Boton derecho sobre la sección componentes
  Component Wizard
  Ingrese las dimensiones en mm
Busque el modelo en 3d de 3dcontentcentral
Descargue la versión de Step
Ingrese el modelo 3d
  Place (P) / 3D Body (B)
  Busque el modelo descargado
  Si es necesario mueva los bordes
Verifique las dimensiones en
  View 3D Model Layout
Edit / Set Reference /[Pin 1 / Center / Location]

## Slide 57: Altium Designer – Mechanical Layer 29 or Assembly Layer
Click en el cuadrado inferior izquierdo
Click para deshabilitar “solo mostrar capas mecánicas habilitadas”
Habilitar capa mecánica 29
Dibujar el outline del elementro sobre esta capa
Situe el pin 1 del componente como parte de esta capa
Inserte un Texto como:
  .Designator
  Cambie las dimensiones

## Slide 58
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 3

## Slide 59: Altium Designer – Desactivar Capas
Shift + S
Sirver para dibujar la mechanical layer 29 (Assembly Drawing)

## Slide 60: Altium Designer – Place Designator
El designador nos asegura que aparezca, p.e. U1 tanto en el esquemático como U1 en el PCB (recordar, Mechanical 29)
Hace vínculo cruzado con la pieza
Place/String
  En la cadena poner .Designator
  Poner las dimensiones de alto y ancho que convenga

## Slide 61: Altium Designer – Medir Distancias en PCB
Nos sirve para hacer mediciones exactas
  Reports
    Measure Distance (Ctrl + M)

## Slide 62: Altium Designer – Crear Parametors Globales
Project/Project Options
  Parameters
  Crear un parámetro, por ejemplo “NotFitComp”
  Crear su valor, por ejemplo “NF”
  OK para crear

## Slide 63: Altium Designer – Procesos previos de Pasar a PCB
Compilar el proyecto
  Boton derecho sobre el proyecto
  Compile PCB Project
Verificar la ventana de Mensajes de Errores
Verificar las Nets en la ventana de navegación
  Utilizar Show Graph

## Slide 64: Altium Designer – Generar Job File
Botón derecho sobre el proyecto
Add New To Project
Output Job File
  Report Outputs
  Bill Of Material
  Project
    Botón Derecho/Configure
    Arrastrar LibRef
    Check Solution 1, Category
    Uncheck Comment, Footprint, Package
    Cambiar Production Qty a 10
Vincular la salida (PDF o Excel)

## Slide 65: Altium Designer – Pasar de Esquemático a Diseño del PCB
Pararse sobre el esquemático
Design / Update PCB
Aceptar y validar los cambios
Correr Update PCB hasta que no hahyan diferencias entre el esquemático y el PCB

## Slide 66: Altium Designer – Cambiar las dimensiones y forma del PCB
Editar el Origen (donde la tarjeta es 0,0)
  Edit / Origin / Set
Cambiar el Snap Grid para fácil dimensionamiento
  Botón Derecho / Change Snap Grid / 100 mils
Ver el board Layout Mode
  Presionar 1 o View / Board Planning Mode
Verificar los modos 1, 2 y 3 y observar las diferencias

## Slide 67: Altium Designer – Selección Cruzada
Shift + Ctrl + X
Lo que seleccionamos en el esquemático se ve reflejado en el PCB y visceversa
En el esquemático seleccionar el componente
En el PCB en la barra de herramientas
  Tools/Component Placement/Reposition Selected Component

## Slide 68
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 4

## Slide 69: Altium Designer – Deshabilitar panel
Deshabilitar el panel de PCB Project o Schematic
  DXP / Preferences
    System / Design Insight
    PCB Editor
      Deshabilitar Heads Up y Hover

## Slide 70: Altium Designer – Esconder Designadores
Ir a PCB Filter
  Escribir IsDesignator
  Check a Selected
  Apply To Al
Ir a PCB Navigator
  Seleccionar Hide

## Slide 71: Altium Designer – Esconder Grid
Sobre la penstaña Snaps (Inferior Derecha sobre Instruments)
  Snap
  Grids…
  Doble click
    Do Not Draw
    Do Not Draw

## Slide 72: Altium Designer – Shortcut de Altium (Place Selected Component)
T
Click sobre el PCB
Tools / Component Placement / Reposition Selected Component

## Slide 73: Altium Designer – Board Outline
Presionar y habilitar las capas
Habilitar las capas especiales
  Mechanical 28 (Board Outline)
  Mechanical 29 (Assembly Drawing)
Habilitelas y cambie el nombre
Dibuje en la capa Board Outline los limites del PCB
  Shift + S
  Seleccione Board Outline
  Dibuje el contorno

## Slide 74: Altium Designer – Job Files Output
Seleccione el Job File Output y
Habilite o deshabilite las capas
Incluir las capas y marcas que
Se muestran en la figura

## Slide 75: Altium Designer – Reglas de Diseño de PCB
En PCB
  Design / Rules
  Cambie
    Clearance a 0.2mm
    Routing / Width (0.3, 0.3 0.5)
    Routing Via Style (0.6 todo, 0.3 hole)
    Sikder Mask Expansion 0.1
    Hole Size (0.2 / 10)
    Hole To Hole Clearance (0.2)
    Solder Mask (0.1)

## Slide 76: Altium Designer – Verificar Reglas de Diseño
En PCB
  Tools / Design Rule Check
  Verificar los mensajes y corregir