## Slide 1: MICROELECTRÓNICA
RANGEL ALVARADO

## Slide 2: Formato del Curso
Un modulo a la semana que consta de clase teorica y laboratorio
Clases presenciales
Aproximadamente una asignación semanal
  Tareas
  Laboratorios
  Quizzes
  O todas las anteriores

## Slide 3: Reglas del Curso
Realizar los quizzes en la plataforma moodle
  Se avisará cuando se realizará el quiz el día de clases. Sin embargo esto no significa que no deban revisar la plataforma Moodle siempre.
  Quiz no realizado = 0
  El quiz no se repite
  El quiz dura una semana, 8 horas desde su inicio
Entregar los proyectos el días de entrega
  1 semana despues = 25% menos
  2 semanas despues = 50% menos
  3+ semanas despues = sin derecho a nota

## Slide 4: Reglas del Curso
No es necesario venir a clase, sin embargo en la entrega debe estar al menos un representante de su grupo de trabajo presente, luego puede retirarse
Los laboratorios constan de 100%
  50% es completer lo estipulado en la guía
  50% es su parte, que se detalla un reto al final de cada guía
El día de entrega de proyecto final es el ultimo día de clases
  Debe venir al menos 1 persona a entregar el Proyecto
  Deben revisar todos ese dia sus notas, ese día se envían notas

## Slide 5: Reglas del Curso
No hay medianas
No hay trabajos extra para mejora de nota
No se pueden pedir puntos adicionales al final de la materia
El que quiera retirar materias debe decirmelo personalmente, no por un amigo
  Debe venir el ultimo dia de clases a verificar antes de enviarse las notas que se efectuará su “Sin Nota”
Puede realizar reclamos en cualquier momento si hay alguna tarea o asignación que considera hubo un error
Si observa que el reclamo debe ir más arriba, hable con el coordinador de Carrera
Al final de la materia si observa alguna anormalidad puede solicitor su reclamo de nota (ventanilla)

## Slide 6: Reglas del Curso
No acepto excusas e inconvenientes
  acepto soluciones
Si no consigue resolver un problema, ayudense entre uds o me puede consultar para guía no para resolverle el problema
Todos laboramos
  Si se le dificulta la material retírela
Todos tenemos gastos
  Si la material es muy cara retírela
Tiene derecho a “Sin Nota” en cualquier momento del curso si ud lo solicita
Si la siguiente materia es pre-requisito de esta y necesita su nota que está SN, entonces termine el proyecto final y preséntelo.
  No se puede pedir parcialmente una nota para matricular la siguiente.
No presto componentes ni tarjetas, no soy una tienda
Deben conseguir todos sus insumos para los laboratorios desde el día 1.

## Slide 7: Objetivos Generales
Conocer los procedimientos y componentes básicos utilizados en microelectrónica
Fundamentos físicos?
Problemática del uso y
Aplicaciones

## Slide 8: Proyecto Final – Qi Wireless Transmitter
Basado en ICs de TI – 5%
Debe ser un producto final:
  Bezel (marco) – 10%
    Seeedstudio Fusion Services
  Box (caja cartón) – 10%
    Packlane
    Salazarpacking
  Manual de Uso (corto) – 2%
    Impresión
  Informes Finales – 3%
    De no más de 10 páginas
    Formato IEEE
Circuito Esquemático – 5%
Circuito Impreso en Papel Azul (sin componentes) – 20%
Circuito impreso Funcional (Soldado) Realizado en SeeedStudio – 40%
Circuito Impreso completo en 3D – 5%

## Slide 9: Objetivos Específicos
Enterar el alcance de la nueva cultura de diseño electrónico
Conocer las herramientas que constituyen el laboratorio virtual electrónico
Analizar técnicas de diseño teniendo en cuenta los problemas de prueba y presentar los procedimientos prácticos para llevar a cabo el prueba.

## Slide 10: Tecnología Microelectrónica
Una tecnología en microelectrónica son el conjunto de reglas, normas, requsitos, materiales y procesos aplicados en una secuencia determinada que permite constrir un product final.
Basicamente diseñamos un circuito integrado, una tarjeta electronica.

## Slide 11: Tecnología Microelectrónica Procesado Microelectrónico
Fabricación o creación de circuitos integrados y dispositivos electrónicos
Compuesto de varias etapas como fotolitografía y procesado químico en donde el final es crear una oblea compuesto de materiales semiconductores (Si, GaAs)
Pasos generales para fabricacion de un circuito integrado
  Preparación de la oblea
  Oxidación
  Difusión
  Implantación de Iones
  Deposición de vapor químico
  Metalización
  Fotolitografía
  Empacado

## Slide 12: Procesado Microelectrónico Preparación de la oblea
silicio de muy alta pureza
Cilindro sólido de color gris acero
10 a 30 cm de diámetro
1 m a 2 m de longitud
400 μm a 600 μm de espesor, (1 μm es igual a 1×10-6 metros).
Se insertan impurezas cambiando las propiedades eléctricas (dopaje)
Tipo n+ o n- dependiendo de su nivel de impurificación

## Slide 13: Procesado Microelectrónico Oxidación
Reacción de Si con O2 = (SiO2).
La reacción se acelera en un horno.
El O2 se inserta o:
  como gas o (proceso de “oxidación seca”)
  como vapor (“oxidación húmeda”).
La oxidación húmeda tiene una mayor tasa de crecimiento
La oxidación seca produce mejores características eléctricas.
Pelicula delgada reflejante.

## Slide 14: Procesado Microelectrónico Difusión
Los átomos se mueven de una región altamente concentrada a una baja.
El objetivo es introducir átomos para cambiar resistividad
  realizado a altas temperaturas (1000 a 1200 °C), esto para obtener el perfil de dopaje deseado.
  Las impurezas más comunes insertadas son
    Boro (tipo p)
    Fósforo (tipo n) y
    Arsénico (tipo n)

## Slide 15: Procesado Microelectrónico Implantación de Iones
Más impurezas implantada!
El implantador produce los iones contaminantes deseados
Realizado en base a aceleración eléctrica de campo
Esta aceleración hace que se impacte sobre el semiconductor.
Realizada para conseguir el perfil de dopaje correcto

## Slide 16: Procesado Microelectrónico Deposición de vapor químico (CVD)
Se hace reaccionar gas/vapor quimacamente. Obvio.
Con: Las propiedades conseguidas aquí no son mejores que en otros procesos
Pro: Mejora el aislamiento térmico.
Proceso rápido y de baja temperatura (< 500°C).

## Slide 17: Procesado Microelectrónico Metalización
He aquí la parte importante!
Conectar diviersos componentes
  transistores, condensadores, etc. para formar el circuito integrado
Deposición inicial de un metal sobre la superficie del Silicio.
Deposición electrónica, que normalmente es de 1 a 2 minutos.

## Slide 18: Procesado Microelectrónico Fotolitografía
Definimos la geometría de los diversos componentes.
Se recubre la oblea con una capa fotosensible llamada sustancia fotoendurecible bajo la técnica “de giro”
Seguido, se expone a luz UV.
Áreas opuestas se ablandarán y podrán ser removidas con un químico, produciendo geométricamente un componente fino.

## Slide 19: Procesado Microelectrónico Empacado
Contiene varios CI (Circuitos Integrados) finalizados.
De 10 o más transistores en un área rectangular
  1mm x 10 mm
Se prepara el IC rebanándolo
Se prueban y montan en cápsulaas
Normalmente se utilizan alambres de oro para conectar las terminales
Se sella el paquete con plástico o resina epóxica.

## Slide 20: Tecnologías
Resistor–transistor logic (RTL)
  Direct-coupled transistor logic (DCTL)
  Resistor–capacitor–transistor logic (RCTL)
Diode–transistor logic (DTL)
  Complemented transistor diode logic (CTDL)
  High-threshold logic (HTL)
Emitter-coupled logic (ECL)
  Positive emitter-coupled logic (PECL)
  Low-voltage positive emitter-coupled logic (LVPECL)
Gunning transceiver logic (GTL)
Transistor–transistor logic (TTL)
P-type metal–oxide–semiconductor logic (PMOS)
N-type metal–oxide–semiconductor logic (NMOS)
Depletion-load NMOS logic
High-density nMOS (HMOS)
Complementary metal–oxide–semiconductor logic (CMOS)
Bipolar complementary metal–oxide–semiconductor logic (BiCMOS)
Integrated injection logic (I2L)

## Slide 21: Tecnologías TTL
Es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales
En los componentes fabricados con tecnología TTL los elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares

## Slide 22: Tecnologías CMOS
CMOS (Complementary Metal Oxide Smiconductor)
Uso de transistores pMOS y tipo nMOS
  en estado de reposo el consumo de energía es únicamente el debido a las corrientes parásitas
Actualmente la mayoría de CI o IC son CMOS
  Microprocesadores
  Memorias
  procesadores digitales de señales, etc.
Drain y Souces (D y S) son las terminals de salida del semiconductor. Gate (G) es la terminal de entrada
Son “regenerativos”: una señal degradada que acometa una puerta lógica CMOS se verá restaurada a su valor lógico inicial 0 ó 1

## Slide 23: Concepto de VLSI
VLSI = Very Large Scale Integration
Circuitos basados en transistores (desde 1980) impulsada por las las nuevas industrias.
Los primeros CI no contaban con muchos componentes, p.e. un transistor solamente.
A medida de los años se fueron agregando más componentes hasta lograr lo que conocemos como VLSI, p.e. un MPU.
  Tubos al vacío
  Circuitos discretos
  Circuitos integrados (agrupaban resistores, capacitores)
  LSI <1000, VLSI > 1000s hasta millones
2006 -> 65 nm,
2010 -> 32 nm

## Slide 24: Escalado
10.000 nm – 1971
3.000 nm – 1975
1.500 nm – 1982
1.000 nm – 1985
800 nm – 1989
600 nm – 1994
350 nm – 1995
250 nm – 1997
180 nm – 1999
130 nm – 2002
90 nm – 2004
65 nm – 2006
45 nm – 2008
32 nm – 2010
22 nm – 2012
14 nm – 2014
10 nm – 2016
7 nm – 2018
5 nm – 2020

## Slide 25: Factor de Mérito de Una Tecnología
Es el producto de la potencia consumida por el tiempo de propagación
A menor factor de mérito, mejor la tecnología
TTL = 22pJ
CMOS = 1.2pJ @ 100kHz

## Slide 26: Componentes Electrónicos Resistencias
La resistencia es un elemento pasivo que se opone al flujo de corriente eléctrica (limita la corriente) a través del conductor
Unidad = Ohmnio, representado por la letra omega (Ω)

## Slide 27: Componentes Electrónicos Inductores
Componente pasivo
Almacena energía en forma de campo eléctrico
Unidad = H, representado por la letra (H)

## Slide 28: Componentes Electrónicos Capacitores
También es capaz de almacenar energía!
Generalmente formado por dos placas conductoras paralelas
Separadas por un material dieléctrico o por vacío.
Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, positiva en una de ellas y negativa en la otra, para un delta de cero..
Desde el punto de vista físico no almacena energía, sin embargo dentro de un circuito si es capaz de esto.

## Slide 29
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 1

## Slide 30: Componentes VLSI – Compañías

## Slide 31: Componentes VLSI – 2 a 8 Pines

## Slide 32: Componentes VLSI – Más info
Nomenclatura
  Ocurre para la creación de cualquier encapsulado, p.e. Quad Flat Pack (QFP) aunque existen variaciones del mismo encapsulado.
Paquete o Empacado
  El paquete se refiere al factor de forma (TQFP, BGA).
  El empacado generalmente se da cuando se habla de un grupo de componentes de paquete en cinta o al almacenar

## Slide 33: Componentes VLSI – Flat Chips
Estudiemos los componentes planos como resistores y capacitores.
  El footprint de SMD es identificado por 4 dígitos.
  En Estados Unidos las medidas son pulgadas y fuera de estados unidos pueden ser milímetros (mm) o pulgadas (in).
    De hace unos años atrás a hoy se ha adoptado el SI (Sistema Internacional) por consiguiente se habla en mm
Los primeros dos dígitos designan la longitude del componente de terminación a terminación. Los segundos dos dígitos el ancho de la terminación.
  Ejm: 1206 será un componente de:
    Sistema Internacional L=1.2mm W=0.6mm
    Sistema Ingles L = 0.12” W = 0.06”
¿Y la altura? Generalmente viene detallada en el manual como otro código de 4 dígitos

## Slide 34: Componentes VLSI - Miniaturización
El tamaño más pequeño es el de 0402, sin embargo no es muy manejable para una persona que use un cautín y no es un componente ampliamente utilizado.
Sin embargo!, 0402 y los nuevos equipos de pick-n-place toleran estos nuevos tamaños.
Resumen: 0402 es muy pequeño, si el componente se pierde es difícil de encontrar, no utilizar en diseños caseros a menos que sea muy bu
Recomendación:
  Buscar components 1206 y 0805 (USA, Sist. Inglés)
  Buscar components 0805 y 0603 (Japon y demás países, Sist. Intl.)

## Slide 35: Componentes VLSI - Empaquetado
Carretes (reel) de 7”(178mm) son el standard para capacitores y resistores
Estos reels almacenan de 5,000 resistores y de 3,000 a 4,000 capacitores
Carretes de 13” (330mm) son disponibles en ordines de alto volume. El carrete más largo es de 10,000 o más componentes
Carretes de papel (cardboard) con filmina es el más común para resistors
Carretes plasticos son communes para circuitos integrados y capacitores multicapa cerámicos. Sin embargo podemos encontrar capacitors en carretes de papel o plásticos.
Para bajos volúmenes el “bulk pack” en bolsas de vinil o bolsas antiestáticas es muy común.
Relleno de disparadores de circuitos (Chip Shooters Refills) son utilizados como alternative porque posee ventajas sobre los carretes de plástico y papel (ambiental y menos espacio físico).
Para el carrete (papel o plástico) los costos de envío son menores, sin embargo no son biodegradables.
Chip Shooter [Video]

## Slide 36: Componentes – MELF
Populares en Japón, Europa y USA
MELF = Metal Electrode Face Bonded
  2 terminals en un cuerpo cilíndrico (plástico o metálico).
Resistores y Capacitores MELF son menos costosos que los planos
Desventaja:
  Manejo especial durante el ensamblaje.
  Tienden a rodar al momento de soldadura (:/).
Diodos están disponible también en este empaquetado y mini-MELF

## Slide 37: Componentes – Capacitores de Tantalo Moldeados
Los “Molded Tantalum Capacitors” se estandarizaros por la “electronic industry adopted” (E.I.A. (American) y I.E.C.Q. (European)).
El estándar japonés EIAJ no es completamente compatible con los estándares Americanos y Eurpoeos
La E.I.A. and I.E.C.Q. han establecido varios encapsulados bases designados por las letras A, B, C, D o por su código métrico de 4 dígitos (en el código no se incluye altura).
El empaquetado más usado es el de tape plástico y el carrete.
Nota: No es Moldeado, es un
capacitor electrolítico

## Slide 38: Componentes – Transistores y Diodos
Transistores rectangulares y diodos son de empaquetado SOT (Small Outline Transistor).
El empaquetado más popular es el SOT23. Otros son SOT89, SOT143 y SOT223.
Los japoneses han utilizado el SC59 que es de las mismas dimensiones del SOT23.
También en Japón han desarrollado el Mini-SOT que es la mitad (aprox.) del SOT23.
Motorola/Freescale/NXP ha desarrollado el DPAK and D2PAK para encapsular equipos de potencia
El The D2PAK fue diseñado para reemplazar el TO220.

## Slide 39: Componentes VLSI – SMD IC
Los circuitos integrados pueden ser divididos en dos grupos:
  Flat Pack, que es tecnología de antaño
  QUAD flat pack (QFP) y TSOP son nuevas tecnologías.
Cada familia tiene características diferentes como estilo de terminals, espacio entre terminal y terminal (pitch), tamaño del cuerpo y materiales de la carcasa (case).
The remainder of this book is devoted to describing SMD integrated circuits.

## Slide 40: Componentes VLSI – “Leads” (cables)
Cada terminal de cable tiene su nombre que representa su forma
  “Gull-wing” (ala de gaviota) son pequeños y frágiles.
    Muy utilizado para sacar el máximo de terminals del integrado
    Es possible obtener de 40 a 80 terminales por pulgada lineal (15 a 33 terminales por cm)
    Facil de inspeccionar luego de la soldadura.
  “J-leads” son más fuertes que las alas de gaviota, sin embargo, toman mucho espacio
    Aproximadamente se pueden obtener hasta 20 terminales por pulgada lineal (8 por cm)
  “Flat leads” son utilizadas igualemte . Se deben almacenar en contenedores especiales.
    Cis con flat leads son las menos populares entre los hobbistas debido a que es dificil soldar
    Sin muy útiles al momento de simplificar espacio
Nota: QFP (no leads)

## Slide 41: Componentes – Small Outline IC
Small Outline IC's vienen en variedad de paquetes y terminales
Muchos paquetes por nombrar, más de 10, diferentes nombres.
La tendencia es tener más “patas” por ende circuitos más densos.
  VSOP, QSOP y SSOP dobla el número de terminals aún manteniendo el empaquetado tradicional
    El espaciamiento entre terminales es de 50 mils (1.27mm) hasta 25 mils (.636 mm).
También existe la tendencia de empaquetar más silicio en el “die” en cuerpos más amplios de SOIC's.
  Expandiendo el paquete desde 300 mils (7.63mm) a 330 mils (8.4mm), 350 mils (8.9mm), 400 mils (10mm) and even 440 mils (11.1mm).
El paquete TSOP combina un empaquetado de bajo perfil con alta densidad de pitch 19.7 mils (.5mm).
  TSOP quizá se siga utilizando por mucho tiempo dado lo anterior.
El tradicional paquete de SO de 150 mil (3.97mm) y 300 mil (7.63mm) SOL son algo común ahora mismo in la industria

## Slide 42: Componentes - SOIC

## Slide 43: Componentes – Empaquetado SOIC
Carrete de 13 inch (330mm) son el estándar para SOIC's.
  El tape covertor es generalmente plastic y mide 12 a 21 mm de ancho dependiendo del IC
  Disponibles también en plástico, llamados “sticks”

## Slide 44: Componentes - TSOP

## Slide 45: Componentes – PLCC / LCC

## Slide 46: Componentes – Flat Packs

## Slide 47: Componentes - QFPs

## Slide 48: CAD para Microelectrónica
Diferentes Marcas (que conozco)
    Autodesk Eagle
    KiCAD
    NI Multisim (Blue) + Ultiboard
    OrCAD/Allegro
    Design Spark PCB
    CircuitStudio
    CircuitMaker (web)
    Altium Designer
Autodesk Eagle
KiCAD
NI-Multisim
Allegro (OrCAD)
Design Spark PCB
CircuitStudio
CircuitMaker

## Slide 49: Altium Designer

## Slide 50: Flujo Típico de Diseño (PCB)
Son los diagramas eléctricos para electronica.
  Búsqueda de Partes
  Captura Esquemática
    Ubicación de components
    Simulación (opcional)
    Verificaciones (footprint, precio, generación de bom)
  PCB Layout
    Ubicación
    Enrutado
    Validación del PCB (signal integrity)
    Post Procesado (Gerber)
  Realización de Tarjeta (China, USA, Colombia)

## Slide 51
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 2

## Slide 52: Altium Designer – Crear Nuevo Proyecto
1 – File / New / Project
2 – Add to New Project
2.1 – Schematic
2.2 – PCB
2.3 – Schematic Library
2.4 – PCB Library
3 – Guardar todo lo creado con nombres descriptivos

## Slide 53: Altium Designer – Insertar información de proveedores
Nos servirá a futuro para crear la lista de materiales
0 – Hacer doble click en la librería de esquemático
1 - Ir a la barra inferior derecha
  Part Search
2 - Panel / Part Search
4 – Click en “engrane”
5 – Acortar la lista de proveedores
6 – Importar al esquemático
7 – Ir a Schematic Library
8 – Doble click en la pieza
9 – Verificar que se haya añadido
  Doble click en el componente para ver los parametros

## Slide 54: Altium Designer – Dibujar Componente
Notas:
  Zoom In/Out = Scroll en medio de mouse
  Mano (navegar) = mantener botón derecho del mouse
  Esconder/Presentar ventana inferior =
Siempre descargar hojas de datos de la pieza:
  Esto es para encontrar la descripción de pines

## Slide 55: Altium Designer – Dibujar Componente
En Schematic Library
1 - Use las teclas Place (P) / Pin (P)
  Siga añadiendo hasta tener todos los pines
  Barra espaciadora para rotar el pin
2 - Inserte designaciones y nombres a los componentes
  Puede copiar los nombres directamente del datasheet y hacer Paste
  Repetir para todos los pines
3 - Dibuje la parte externa
  Place (P) / Rectangle (R)
  Edit/Move/Send To Back
    Click sobre el componente a posicionar en fondo
4 - Guarde el componente

## Slide 56: Altium Designer – Letras en Dibujos
Para mover componentes hacia adelante o detrás en dibujos
  Edit/Move
    Send to back
    Send to Front
    Bring to Front Of
    Sent to Front Of

## Slide 57: Altium Designer – Letras en Dibujos
Fijar el designador del IC
Fijar el nombre de parte
Todo se realiza en:
  Schematic Library, ventana de propiedades

## Slide 58: Altium Designer – Dibujar Footprint y Modelo 3D
1 - Abrir en el proyecto el documento de PCB Library
2 - Boton derecho sobre la sección componentes
  Footprint Wizard
  Seleccione el tipo de componente (QUAD y mm, p.e.)
  Ingrese las dimensiones en mm
  Siga los pasos insertando las dimensiones solicitadas
  En este caso cada lado son 10 pines
  Ubique el nombre del componente

## Slide 59: Altium Designer – Dibujar Footprint y Modelo 3D
Notas:
Luego de generado el componente al ir a la ventana de propiedades, podemos cambiar de mm a mils solamente presionando la letra Q
Podemos mover la referencia al centro
  Edit/Set Reference/Center
Podemos cambiar el grid del enrejado
  View/Snap Grid/Set Global snap grid…
    0.1mm

## Slide 60: Altium Designer – Dibujar Footprint y Modelo 3D
3 – Dibujar el marco exterior (Silk Screen)
  Esto se revisa en la hoja técnica de datos
4 – Modificar el solder mask expansión en la ventana de propiedades

## Slide 61: Altium Designer – Dibujar Footprint y Modelo 3D
4 - Busque el modelo en 3d de 3dcontentcentral o en ultralibrarian
5 - Descargue la versión de Step
6 - Ingrese el modelo 3d
  Place (P) / 3D Body (B)
  Busque el modelo descargado
  Si es necesario mueva los bordes
7 - Verifique las dimensiones en 3D
  Presionar 3 = Vista 3D
  Presionar 2 = Vista 2D
8 – Dibuje el “Thermal Pad” y el pin 1

## Slide 62: Altium Designer – Mechanical Layer 29 or Assembly Layer
1 - Click en el cuadrado inferior izquierdo al lado de LS
2 – Al abrir la ventana de configuración añadir la capa 29
  Esta capa es la que referirá el assembly drawing
3 – Copiar el Top Overlay y ubicarlo en la capa 29
4 – Pegar el outline del elementro sobre esta capa
5 - Situe el pin 1 del componente como parte de esta capa
Inserte un Texto como designador:
  Place (P) / String (S)
  ‘.Designator’
  Cambie las dimensiones a unas más cómodas (H = 2mm, W = 0.5mm)

## Slide 63: Altium Designer – Insertar el modelo 3D en el símbolo esquemático
1 – Regresar a la librería de esquemático y debajo
2 – Selecciónar “Add Footprint”
3 – Busque el modelo y añádalo

## Slide 64: Altium Designer – Utilizar las partes de librería en el esquemático
1 – Regresar al esquemático
2 – En el panel de la derecha ubicar la librería que creamos
3 – Busque el modelo
4 – Arrástrelo a la hoja de esquemático

## Slide 65: Altium Designer – Explicación de Capas
Layer | Color [Altium] | Description
Top Overlay | Amarillo | En PCBs es la capa blanca
Top Layer | Rojo | Pistas de cobre
Top Solder | Púrpura | Región sin cobre
Top Paste | Gris | Área que se aplicará el solder paste

## Slide 66: Altium Designer – Algunas notas
1 - Para filtrar solo por capas
    Útil cuando queremos aplicar una medida a solo los componentes
  En la ventana de PCB Footprint:
    Filtrar por: isPad
    Select = True
    Apply to All
2 – Mover componentes finamente:
  Click izquierdo sobre el componente
  Mantener click
  Presionar alguna de las flechas
    Repetir la ejecución de flechas
  Dejar de seleccionar para posicionar

## Slide 67
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 3

## Slide 68: Altium Designer – Capturando Esquematicamente
Captura Esquemática es el proceso de representar nuestro circuito en un paso previo al Layout.
Nos sirve de ayuda rápida para encontrar un componente y construir nuestras ideas.
1 – En la pestaña de ‘Projects’
  Abrir la hoja de esquemático
  Presionar P sobre la hoja
  Seleccionar Part o presionar P
2 - Seleccionar luego la librería esquemática
  Buscar la parte
  Arrastrar al esquemático

## Slide 69: Altium Designer – Capturando Esquematicamente
El cableado nos ayuda a conexionar las partes.
1 – Luego arrojar las partes necesitadas
  Presionar P
  Seleccionar Wire o presionar W
  Unir el primer punto con el siguiente
  Si finalizó presionar ESC para salir del comando

## Slide 70: Altium Designer – Creando Headers - Esq
Para la creación de Headers lo más fácil es buscar el header de su esquemático de mayor capacidad, así es más fácil crear headers de 8, 4, 3, etc. si se empieza por el mayor, es solo remover componentes.
1 – Seguir los pasos de creación de IC
  Buscar en digikey un header de 1 hilera 10 posiciones
  Usaremos un header de Harwin
  Copiar el número de parte en el supplier search
    Favor agregar digikey al supplier search y eliminar cualquier otro
    M20-9731045
    Coloque los pines (Presione Tab si el número es diferente a 1 y cámbielo)
2 – Para la pieza use el designador J?
3 – Para el default comment utilice alguna descripción
  Por ejemplo la que obtuvo del supplier search “HDR 10 POS 2.54mm”

## Slide 71: Altium Designer – Creando Headers - Layout
1 – Seguir los pasos de creación de layout de un IC
  Footprint wizard
  Seleccionar un integrado DIP
  Seleccione en mm
2 – Para los agujeros ponga las siguientes medidas, estas son comunes para Tru-hole
  Note que el pitch, si ve el datasheet es 2.54mm
  Ponga un nombre descriptivo, p.e. HDR1X10_2.54

## Slide 72: Altium Designer – Creando Headers - Layout
1 – Se crea un DIP de 20 posiciones, eliminar las 10 restantes y trabajar con las 10 primeras
  Borre también el Top Overlay
2 – Descargar el datasheet y observar las medidas
  Medida del borde al centro del primer pin = W = (2.54 + 0.4)/2 = 1.47mm ~ 1.5mm ~ 60 mils
  L = 2.5mm
3 – Dibuje
  Cambie su medida de mm a mils si es necesario o visceversa
    Es mas fácil dibujar en mils en este caso porque 2.54mm = 0.1mils
    Q sobre el plano de layout para cambiar de mils a mm o visceversa
  Cambie el grid a 10 mils
  Desde el pin 1 muevace 60 en X y 60 en Y y dibuje el overlay

## Slide 73: Altium Designer – Creando Headers - Layout
4 – Busque el modelo en la página del fabricante (Harwin.com) y descargue el modelo
5 – Posicione el modelo en el Layout
  Inserte el modelo (Place/3D Body) en la capa “Mechanical 1”
  Recuerde alinear las caras con el Board (Tools/3D Body Placement/Align Face with Board)
  Dependiendo de donde tome el componente tendrá “Snap Points”, estos puntos nos ayudan a posicionar el componente
6 – Valide las posiciones y luego dibuje el assembly layer en la “Mechanical 29”
7 - Vincule el modelo de layout con el modelo de esquemático
Recuerde también dibujar el punto 1 del header (Top Overlay y Mechanical 29)

## Slide 74: Altium Designer – Creando Capacitores - Esq
El elemento más común es el capacitor y en especial el de 100nF = 0.1uF
1 – Seguir el mismo procedimiento de manuf. part search y agregar la parte
  Se utilizó un capacitor cerámico 0805 a 50V de TDK X7R
  Si en el part search encuentra 3 componentes parecidos escoja el de CT (Cut Tape)
2 – Al dibujar el capacitor siga el siguiente lineamiento
  Pines 1 y 2 ocultos y a 60 mils
  Componente en color azul
  Luego de ubicar los pines use un grid de 1 para dibujar el componente
3 – Ubique en el esquemático
  Note que designator y comment siempre aparecen en la hoja de dibujo

## Slide 75: Altium Designer – Creando Capacitores - Layout
1 – Crear un componente capacitor utilizando el Footprint Wizard
  Buscar en Google el documento de IBS Electronics “footprint dimensions in mm”
  Habrá notado dos tablas
    Reflow Soldering <- Esta
    Wave Soldering
2 – Dibuje el Top Overlay (generalmente fuera del land pattern)
3 – Ingrese el modelo de 3dcontentcentral
  Seleccione el IPC7351 y descargue el link de Dropbox
  Suponiendo que de digikey elegimos el CGA4J2X7R1H104K125AA
    Alto = 1.25+0.2 = 1.45
Buscar en el zip

## Slide 76: Altium Designer – Creando Capacitores - Layout
4 – Posicione el componente
5 – Recuerde crear las capas mecánicas de assembly “Mechanical 29”

## Slide 77: Altium Designer – Diseño de Polarización - Esq
Además del desacople capacitivo, esto no es suficiente para filtrar ruido en DC
Desacople incorrecto Desacople correcto

## Slide 78: Altium Designer – Creando Capacitores – Otros - Esq
1 – Crear los otros capacitores a base del capacitor de 100nF, p.e. el de 10uF
  Busque en supplier search como siempre el capacitor
  Cambie el nombre de comentario
2 - Copie el modelo esquemático del de 100nF a la hoja del de 10uF y salve

## Slide 79: Altium Designer – Creando Capacitores – Otros - Layout
1 – Crear los otros capacitores a base del capacitor de 100nF, p.e. el de 10uF
  Copie el modelo de layout del de 100nF a la hoja del de 10uF y salve
  Valide en alto si se supera, p.e., para el capacitor de 10uF seleccionamos
2 – Note que se seleccionó un capacitor de menor voltaje, esto se debe que al aumento de voltaje más caro el capacitor
3 – Busque en la hoja las dimensiones de alto del capacitor con el número de parte
4 – Verificar que existe en los modelos de step el tamaño
Si no existe puede hacer lo siguiente

## Slide 80: Altium Designer – Creando Capacitores – Otros - Layout
5 – Al momento posicione el objeto 3D que seleccionó sobre el footprint
6 – Copie el nuevo modelo
7 – Ahora aumente de alto en Z la cantidad sobrante
8 – Posicione el nuevo modelo
Recuerde añadir las capas de assembly
Añadir también el layout al esquematico

## Slide 81: Altium Designer – Creando Imanes de Ferrita - Esq
1 – Cree el esquematico como anteriores elementos
  Ahora los pines déjelos a 100mils
  Dibuje la capa más gruesa del imán de ferrita
Cambie el designador a FB?
Cambie la descripción al Manufacturer Part No.

## Slide 82: Altium Designer – Creando Imanes de Ferrita - Layout
1 – Cree el footprint basado en un capacitor, p.e. seleccionamos un FB de 0805 (2012 métrico)
2 – Observe las dimensiones de alto en el datasheet
3 – Busque un capacitor de ese alto y reemplace
4 – Añada lo restante
  Assembly
  Asociacion con el componente esquemático
  Esquemático

## Slide 83: Altium Designer – Creando Resistores de Chip - Esq
Por ejemplo aquí utilizaremos un resistor común para circuitos de cristal, p.e. 1M ohm
1 – Busque el componente por supplier search
  Yageo
2 – Cree el componente en la librería
  Utilice 10 mils para los pines
  Esconda los nombres y designadores
  Cree la resistencia (cuerpo) de color azul como los otros componentes
    Cambie el grid a 1
    Posicionece en el extremo del primer pin para dibujar y muévase 3 posiciones en → y luego 3 en ↑, marque el primer punto
    Seguido 3 posiciones en → y 3 posiciones en ↓, repita hasta completar
  Cambie el comentario a 1M y el designador a R?

## Slide 84: Altium Designer – Creando Resistores de Chip - Esq
Por ejemplo aquí utilizaremos un resistor común para circuitos de cristal, p.e. 1M ohm
1 – Haga un resistor
2 – Valide las dimensiones del documento de notas
3 – Ubique bien el Top Overlay
4 – Valide las dimensiones de alto del resistor
5 – En 3D Content Central busque R0805
6 – Recuerde que siempre puede validar la altura
Midiendo con Ctrl+M
7 – Recuerde añadir
  Assembly
  O déjela sin assembly para luego remediar el error

## Slide 85: Altium Designer – Creando Cristales - Esq
Ahora crearemos un cristal, de por ejemplo 2 leads smd de 10MHz
1 – Busque este elemento en supplier search
2 – Esconda nombre y designadores cuando ubique los pines
3 – Dibuje como se observa
4 – Añada
  El designator es Y?
  Descripción es el man. Part no.

## Slide 86: Altium Designer – Creando Cristales - Layout
1 – Utilizar footprint wizard para crear el cristal
2 – Buscar en el datasheet las dimensiones
3 – Vaya a abracon luego de dibujar el land pattern
  Busque por numero de parte
  Verifique las dimensiones
  Haga click en support docs
  Baje el modelo y colóquelo
  Si gusta tape el string ABM3 con un modelo
  Extruido variando sus dimensiones

## Slide 87: Altium Designer – Creando Modelos Extruidos
El uso es para:
  Reemplazar los modelos step que no encontramos
  Tapar zonas de un modelo step
1 – En layout use place, Extruded 3D Body
2 – Dibuje el modelo
3 – Posicione por en el elemento

## Slide 88: Altium Designer – Creando Headers de 2 filas - Esq
El proceso de esquematico es igual, finalmente debe verse como sigue:

## Slide 89: Altium Designer – Creando Headers de 2 filas - Layout
1 – Crear un DIP basado en este componente
2 – Use las mismas dimensiones de agujeros de los tru-hole en filminas anteriores
3 – Note que pasa al crear el componente
  Ademas de no estar acorde el Top Overlay
  Los pines tampoco están en orden (1,2), (3,4), (5,6)
4 – Busque el componente en la página del fabricante
5 – Posicione el componente
Nota: Si no puede ubicarlo
Por el snap point,
puede crear uno

## Slide 90: Altium Designer – Creando Snap Points
Para añadir un snap point podemos hacerlo si le hacemos click al componente 3D en la y alteramos esta en la ventana de propiedades
Podemos entonces si conocemos las dimensiones del objeto agregar un snap point en
X = x/2, Y = y/2
De esta manera el snap estará en el centro

## Slide 91
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 4

## Slide 92: Altium Designer – Net Labels
Normalmente se extiende un cable hasta el pin, sin embargo…
El net label es una conexión lógica por medio de identificadores
Provee un identificador amigable para conetar un punto sin extender un cable
Doble click en el net label para cambiar propiedades

## Slide 93: Altium Designer – Net Labels
Si deseamos cambiar todos los net labels a la misma vez
Apply para seleccionar todos los net labels
Doble click para la ventana de propiedades y cambiar lo deseado (Font o tamaño)

## Slide 94: Altium Designer – Net Labels
Nota de diseño!
Cuando se conecten los pines de Tx y Rx a la otra sección del circuito recuerde invertir los pines
Tx va a Rx de su otro componente
Rx va a Tx de su otro componente

## Slide 95: Altium Designer
Nota de diseño!
Recomendado el circuito de reset de MCUs es el siguiente
Se reinicia en bajo

## Slide 96: Altium Designer - Botones
Seguir el mismo proceso de creación de componente esquemático
Buscar supplier search
Dibujar
  Tener cuidado y observar bien como está dibujado
  Dibujar el círculo no relleno con un circulo completo
Para el PCB en vez de 1.1, 1.6 y 2 utilizar 1, 1.8, 1.8

## Slide 97: Altium Designer – Diodos de Señal
Seguir el mismo proceso de creación de esquemático
Buscar en supplier search
Antes de dibujar validar que el diodo nos sirve revisando
  Reverse Voltage
  Forward Current
  Peak Forward Surge Current
Para dibujar utilice estas herramientas
  Una línea desde extremo a extremo
  Un polígono para el cuerpo del diodo
Para diodos el designador es

## Slide 98: Altium Designer – Diodos de Señal
Seguir el mismo proceso de creación de librería
Ver el datasheet y seguir los consejos de land pattern
Si no existe utilice las medidas
  Recuerde dibujar las medidas E y (B-A)/2 un poco más grandes
    10-15% está bien
Cuando esté dibujando recuerde validar los pines con su esquemático
  ¿Cuál es ánodo y cual es cátodo, 1 ó 2?
  Dibujar de esta manera en el footprint (MUY IMPORTANTE)
  Recuerde dibujar las capas de assembly (M29)

## Slide 99: Altium Designer – Creando ICs - Esquematico
Supongamos que tenemos que crear un integrado, p.e. una compuerta AND de 2 entradas 1 salida
Estas vienen en un encapsulado en grupos de 4 o más dependiendo del pinout
Nuevamente realizamos la operación de añadir el componente, p.e.
Agregue pro ejemplo la parte SN74LVC1G32DBVR a la librería con Part Search
En el datasheet observe y busque que encapsulado es con el PN

## Slide 100: Altium Designer – Creando Ics - Esquemático
1 – Dibuje los pines
2 – Añada las terminacioens en propiedades
  Left to right para el saliente
  Right to left para los entrantes
3 – Dibuje el contorno en azul
4 – Complete un circulo completo
5 – Cambie las propiedades para 90° y 270°
  Si gusta añada un texto ‘AND’ a la compuerta
6 – No olvide el designador por U?
  Comment = Manufaturer Part No.

## Slide 101: Altium Designer – Creando ICs - PCB
1 – Cree un nuevo PCB Wizard de SOP en mm
2 – Utilice las medidas del DBV (si es su encapsulado)
3 – Borre el lead 5 y renombre el lead 6 al número 5
4 – Cambie los pads a cuadrados
5 – Ajuste el outline al datasheet
6 – Ir a 3DContentCentral y bajar el componente
7 – Recuerde dibujar las otras capas y el punto 1
  Assembly layer

## Slide 102: Altium Designer – Inductores - Esquemático
En este caso nuestro inductor son dos pines
Ya no tenemos que calcular los componentes por corriente debido a que el esquematico de evaluación tiene los componentes que soportan o mantienen el circuito a nivel aceptable de diseño
En este caso se enseñará como diseñar para el inductor fijo
Supongamos que queremos crear un inductor del ISL6263A
1 – Creamos el componente por medio del supplier search
  Buscamos en digikey un inductor fijo de 3.3uH, que pueda suplir sobre 5ª
  Mi regla personal de diseño es elegir uno al 180%
  Corriente de saturación del 125% del valor anterior (180%*125%*5)
  Tomar el de menor resistencia (mOhms)
2 – Agrege el componente por medio de supply search

## Slide 103: Altium Designer – Inductores - Esquemático
3 – Dibuje los pines, algo cortos (30 o 20 mils)
4 – Quite el nombre y el designador
5 – Cambie el grid
6 – Empiece a dibujar semicírculos (arcos) que ejemplifiquen el inductor

## Slide 104: Altium Designer – Inductores - PCB
1 – Buscar el datasheet
  En mi caso realicé un SRR1210-3R3Y
2 – Tomar el layout recomendado de la parte y sus exteriors
3 – En Altium empezar a dibujar el componente
4 – Recuerde añadir las capas de assembly y el designator
5 – Vaya a 3DContentCentral y busque un element apropiado
6 – Asocie la parte 3D
7 – Asocie el componente de footprint con el esquemático

## Slide 105: Altium Designer – Creación de Varistores
Los varistores son elementos de protección en el circuito
Se ubican en la sección que queremos proteger (p.e. una señal)
Se crean igual que una resistencia de chip
1 – Crear un varistor
2 – Crear esquematico
3 – Crear footprint

## Slide 106: Altium Designer – Capacitores Electrolíticos – Esquemático
El procedimiento es similar al de creación del capacitor cerámico
Elija un capacitor electrolítico de p.e. 10uF/10V
Footprint
Siga las indiciaciones del datasheet
Recuerde la tolerancia de altura
Marque la terminal (+)
Marque la capa de assembly
  Designator
  Punto
Asocie al esquemático

## Slide 107: Altium Designer – Power Pads – Esquemático
Utilizados para:
  Conexionar cables
  Manera rápida de pasar a energizar algo
  Posibilidades de equivocación si no se toman las protecciones apropiadas.
1 – Crear componente
2 – Crear Esquematico
3 – Quitar designadores y nombre
4 – Asociar con J?
5 – Asociar el comentario con, p.e. (Dia x Dia.int), p.e. 4mmx1.5mm

## Slide 108: Altium Designer – Power Pads - Footprint
1 – Crear un pad
2 – Cambiar al tamaño de agujero y cobre deseados
3 – Notar que en mi caso no tengo continuidad inferior (non plated)
  Pensando en evitar corto con la parte inferior

## Slide 109: Altium Designer – Puntos Fiduciales - Esquemático
Utilizados para la máquina de PCB como referencias
Note algo, los fiduciales no tienen estaño
También observe que el fiducial no se incluye en el BOM
El fiducial marcarlo como FID?

## Slide 110: Altium Designer – Puntos Fiduciales - Footprint
Los fiduciales como comentamos no tienen estaño
Realizarlos como un componente (pad)
Recordar asociar componente
Note que para fiduciales el tamaño de forma
Es igual a – tamaño de máscara de expansión
Shape = 40mmx40mm
Paste Mask = -40mm
Solder Mask = 40mm

## Slide 111: Altium Designer – Mounting Holes - Esquemático
Utilizados para:
  posicionar la tarjeta
  pasadores, tornillos, en fin, montaje
  En ocasiones se anclan a GND (si tienen cobre alrededor)
No hay que buscar nada en part search, se busca en el case
1 – Crear un pin
2 – Crear un círculo con borde grueso (no fill)
3 – Importante, ubicar como tipo “No BOM”
4 – Utilizar J? como designador
3 – Guardar y salvar

## Slide 112: Altium Designer – Mounting Holes - Footprint
1 - Simplemente ubicamos un Pad
2 – Hacer dos componentes, uno “plated” y otro “non plated”
  Fisicamente son iguales
  La diferencia es que uno conecta la capa superior y las intermedias (hasta la inferior si es el caso)
  Oberve que también especifiqué con capa de cobre
  Igualmente que el agujero tiene el mismo tamaño del pad
3 – Guardar cada caso
4 – No necesita capas intermedia ni assembly

## Slide 113: Altium Designer – Sockets - Esquematico
1 – Simplemente dibuje líneas y texto
2 – Esto no lleva label, no lleva comentario
3 – Se incluye en el BOM por defecto (SI/NO)

## Slide 114: Altium Designer – Sockets - Esquematico
1 – Simplemente buscar la parte e incluirla
2 – Asociar esquematico y parte

## Slide 115: Altium Designer – Jumpers – Solo Esquematico
1 – Simplemente la parte en part search
2 – Incluirla como comúnmente se realiza
3 – Para que no incurra en errores con el momento de footprint realizar
  Se debe incluir como pieza mecánica y no eléctrica

## Slide 116: Altium Designer – Micro USB Port - Esquemático
Llegamos al componente más complicado 
1 – Buscar y agregar en supply search
2 – Empiece agregando los pines
  1-5 largo entre 30/50
  6-11 largo entre 10/15
3 – Dibuje su contorno con líneas
  Los contornos redondeados puede dibujarlos con un argo de
  90° a 180°
4 – Los dibujos de la derecha dan una idea de como dibujar
El componente esquemático
  Recuerde poner texto a los pines (+5V D- D+ ID G)

## Slide 117: Altium Designer – Micro USB Port - Footprint
1 – Component wizard y seleccionar un package cualquiera (DIP)
2 – Para su ayuda el pitch es de 0.65 (puede calcularlo)
3 – Situe los pines lo más atinado posible al footprint
4 – Cambie el solder mask exp. a 0.05mm
  Tomar las reglas de diseño como expansión
5 – Aproxime los pads a como se ve en la figura

## Slide 118: Altium Designer – Micro USB Port - Footprint
6 – Con las posiciones finales utilice el designator
7 – Tambien recuerde el assembly layer
8 – Buscar en FCI la pieza y ubicarle en el PCB
9 – Note que el dibujo tiene una overlay fuera del conector
  El USB tiene una muesca, puede molestar al instalar,
  Tomar en consideración que esta entrada está a altura
  Debe estar un poco más afuera del PCB

## Slide 119: Altium Designer – Micro USB Port
Llegamos al componente más complicado 
1 – Buscar y agregar en supply search
2 – Empiece agregando los pines
  1-5 largo entre 30/50
  6-11 largo entre 10/15
3 – Dibuje su contorno con líneas
  Los contornos redondeados puede dibujarlos con un argo de
  90° a 180°
4 – Los dibujos de la derecha dan una idea de como dibujar
El componente esquemático
  Recuerde poner texto a los pines (+5V D- D+ ID G)

## Slide 120: Altium Designer – Partes Opcionales (DNF, Do Not Fit)
En los esquemáticos a veces se estila a ubicar componentes que en el PCB final no estarán motandos
Pueden ser para conectar fuentes
Pueden ser para habilitar una parte del circuito en algún modo específico
Algún tipo de configuración especial y/o adicional
1 – Si no ha realizado una resistencia de 0 Ohms realicela ahora con el procedimiento normal de PCB y Esquemático

## Slide 121: Altium Designer – Partes Opcionales (DNF, Do Not Fit)
Para crear estos elementos opcionales:
  1 – Boton derecho sobre la hoja de esquemático
  2 – Project Options
  3 – En la ventana de parámetros crear
    Name = NotFit
    Value = NF
  4 – Crear una cadena de texto
  5 – En propiedades crear un texto con el valor Not Fit
  6 – Existen mejores maneras, esta es la más rápida
Nota: Exite una variante más completa, p.e. imaginese que diseña un iPhone con memorias de 8GB, 16GB, 32GB, el diseño es el mismo, solo cambia esta parte. Se puede lograr este diseño en altium con “Variant Management”.

## Slide 122: Altium Designer – Conectando Componentes - Esquemático
1 - Empiece a clonar el esquematico del cargador de Qi
2 – Place / Part y arroje las partes para el diseño
  Arroje los componentes de más pines primero (ICs, Puertos Físicos, Headers)
  Ubique los componentes más cercanos a los componentes anteriores (resistencias, botones, cap)
3 – Utilice Place / Wire para conectar los componentes
4 – Empiece con los componentes más cercanos a su integrado
3 – Utilice Net Labels para empezar a conectar los componentes más lejanos
  Esto evita que se vuelva un “espagueti” de cables

## Slide 123
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 5

## Slide 124: Altium Designer - Anotaciones
Terminado el Esquemático ahora estamos en los procesos finales de realizar el pase a circuito impreso
Primero cambiaremos todos los ‘?’ a números, esto es… si aparece C?, el software nombrará como C14, por ejemplo, y asi todos los componentes secuencialmente
1 – Hacer click en Tools/Anotation/Anotate Schematic
2 – Seguido hacemos click en ‘Update Change List’
3 – Luego ‘Accept Changes and Create ECO’
4 – ‘Validate Changes’
5 – Finalmente revisar que estén en verde en status
6 - ‘Excecute Changes’
6 – Close para volver

## Slide 125: Altium Designer - Anotaciones
Al crear las anotaciones las crea secuencialmente
Si desea validar contra un ‘reference design’ como estamos haciendo y quiere cambiar el nombre de los componentes lo puede hacer a mano
En esta etapa es IMPORTANTE verificar que todos los componentes están bien conectados
Si tiene componentes mal posicionados puede seleccionarlos y presionar ‘X’
Otro detalle importante es validar si existen errores o no (que los habrá )
  Botón derecho sobre el proyecto y ‘Compile PCB Project …’
  En panels (pestaña debajo derecha) abrir donde dice ‘Messages’
  Debe conseguir ningún error y ‘<Proyecto> compiled successful
Otra cosa que puede hacer es revisar los componentes en el navigator

## Slide 126: Altium Designer - Anotaciones
Otra cosa útil que puede hacer es uniformar el diseño con textos
  Describa cada parte del diseño
  Ponga un text string en lugares importates: interfaces, fuentes, etc.
  Ponga leyendas sobre la sección, notas de diseño
Adicionalmente crear nuevas páginas de esquemático
  Añadir como si fuera otro esquemático nuevo
  Añadir estas páginas:
    Cover Page,
    Block Diagram,
    ‘La página actual de esquemático’,
    Historial de Revisión
Ordene las páginas por números

## Slide 127: Altium Designer - Anotaciones
Para posicionar correctamente los números de página lo hacemos de la siguiente manera:
  Tool/Annotations/Number Schematic Sheets
  Lo puede realizar también automáticamente
Crear una cajilla de revisión y ubicar en la columna inferior…
… de cada documento, recordar que son variables

## Slide 128: Altium Designer – BOM
Para crear una lista de materiales tenemos que realizar lo siguiente:
  Sobre el proyecto crear un nuevo archivo ‘Output Job File’
  Grabar este archivo dentro de la carpeta de proyecto
Tomar el archivo de proyecto esquemático
  Botón derecho y configure
  Eliminar Columnas del Grupo (todo)
  Agregar las siguientes columnas solamente
    Category, Manufacturer 1, Manufacturer Part Number 1, Package/Case
    Description, Quantity, Supplier 1, Supplier Part Number 1, Supplier Order Qty 1
    Supplier Stock, Supplier Unit Price 1, Supplier Subtotal 1, Supplier Currency
Añada otros parámetros si es necesario
  Debe concordar con el archivo *.xlsx

## Slide 129: Altium Designer – BOM
Lista de Materiales generada! . Bien bonito 

## Slide 130: Altium Designer – Validación de Componente
Otra cosa importante es validar los componentes, tener certeza antes de diseñar
Alguno antes de ordenar todo el PCB imprimen en una hoja 8.5x11 en escala real el PCB
Luego los componentes los ubican sobre un foam y la impresión
Los ubican arriba y van validando que las dimensiones sean las apropiadas

## Slide 131: Altium Designer – Pasar a PCB
Deshabilitar class generation
  Para no aportar reglas en el PCB
Para pasar a PCB debe tener una hoja de PCB
  Al abrirse la ventana ‘validate changes’
  Al final ‘excecute changes’
Correr varias veces hasta no haber cambios
NOTA:
  Si al correr validar y ejecutar cambios existen errores probablemente ud olvidó enlazar la pieza de esquemático con el footprint. Puede regresar a las librerías y corregirlo.
  Otro error son los nombres de los pines mal asignados entre las librerias de esquemático y pcb

## Slide 132: Altium Designer – Pasar a PCB y Forma de Case (Contenedor / Gabinete)
Observará entonces en 2D y 3D el PCB (oprimir 2 y luego 3)
Estarán todas las piezas
En ocasiones nos exponen un diseño y limitación de tamaño
  Personalmente yo empiezo por la limitación de espacio (case)
  Otros realizan el PCB y luego buscan el case
  Resumen el espacio lo limita el diseñador (producto manager generalmente)
Descarguemos e insertemos este modelo step del case AG-43 de Polycase en Altium
  Lo que haríamos después sería ‘Align fase with board’ (no este caso)
  Ayudarse alineando (no este caso) el C.O.G. de la placa con e PCB
    Trazar líneas guías
    Ubicar y corroborar que está en el medio de la tarjeta

## Slide 133: Altium Designer – Pasar a PCB y Forma de Case (Contenedor / Gabinete)
Seguidamente añadimos algo de transparencia al modelo
Para tomar la forma del objeto 3D
  Define/Board Shape/Define from 3D Body
  Seleccionar el modelo 3D la primera vez
  Seleccionar luego la capa que desea clonar
  Hacer click nuevamente y clonará el diseño
  Borre el vértice extra (agujero) y el modelo 3D importado
  Quedará con la forma deseada
NOTA:
  Aquí lo mejor hubiera sido tener un plano pues los agujeros de montae exteriores se hubieran notado más
  En las reglas de diseño se puede cambiar la tolerancia (no es buena idea dejar las medidas como tal, hay que dejar holgura para maniobrar, p.e. 3mm menos de lo calculado)

## Slide 134: Altium Designer – Pasar a PCB y Forma de Case (Contenedor / Gabinete)
Otra manera de definir el borde de la tarjeta es utilizando la tecla 1
Podemos también movel el centro para tener una referencia
  Generalmente la marca x va de acuerdo al dibujo del fabricante para ubicarnos
Luego obtenemos dibujamos con ‘Redefine Board Shape’

## Slide 135: Altium Designer – Ubicación de Componentes
Para esto simplemente arrastre.
Algunos empiezan con las partes físicas como agujeros de montaje.
Cuando ubique los componentes trate de utilizar algunas convenciones.
  Nombres legibles de izquierda a derecha
  Nombres legibles de superior a inferior
  Para el caso cuando trabaja con sockets tiene que ajustar alturas
Para ayudar en el diseño ud puede deshabilitar algunas ventanas …
… emergentes que van saliendo (ir a ajustes)
  Deshabilitar estas opciones 
También puede temporalmente esconder los designadores
  PCB Filter Esconder

## Slide 136: Altium Designer – Ubicación de Componentes
Para esconder los netlists (conexiones) si le es de molestia
  View / Connections / Hide All
Ubicar los componentes de mayor tamaño e intefaz primero
Si gusta puede bloquear los componentes para no moverlos por error
Para trabajar más rápido puede dividir pantallas
  Boton derecho en ventana superior
  Split Window Vertically

## Slide 137: Altium Designer – Ubicación de Componentes
Otra herramienta útil es el cross select mode (Shift + Ctrl + X)
  Ubicamos el componente desde el PCB hacia el esquemático y desde el esquemático hacia el PCB
    Tools/Cross Select Mode
  Seleccioen un componente (en el PCB) y observe que aparece señalado en el esquemático
También recuerde que los capacitores de desacople debe ir cerca del IC
  Puede ubicarlos con el cross probe (sobre la opción habilitada anteriormente)
    Ir al esquemático
    Ir a Navigator, botón derecho y seleccionar los objetos
    Habilitar cross probe
    Hacer click en esquemático (p.e. un capacitor cerca del IC)
    Observar que se muestra el componente en el PCB

## Slide 138: Altium Designer – Ubicación Automática de Componentes
Para ubicar automáticamente un componente seleccione este bajo el proceso de la filmina anterior (solo porque es más fácil ubicarlo de PCB a esquemático o visceversa así)
Por ejemplo queremos ubicar la rama de componentes que están sobre este net de cristal
  Hacer click utilizndo cross probe sobre la línea
  Se habilitarán los componentes en el PCB
  Seleccionar el componente en el PCB y
  Luego presionar Tool en el PCB e ir a
  Tools / Component Placement / Reposition Selected Component
Podemos utilizar esta misma técnica para más de 1 componente
  Seleccionar más de 1 componente en Esquemático
  Repetir los pasos anteriores en el PCB e ir ubicando cada componente

## Slide 139: Altium Designer – Ubicación Automática de Componentes
Otro dato de diseño es tratar de mantener el circuito de cristal cercano al integrado
  Asegura la integridad de la señal de alta frecuencia
Ubique todos los componentes pensando de manera en sus accessos y ubicación en la tarjeta.
Finalmente observe la vista 3D, el siguiente ejemplo es una tarjeta de motherboard

## Slide 140
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 6

## Slide 141: Altium Designer – Desactivar Capas
Shift + S
Sirver para dibujar la mechanical layer 29 (Assembly Drawing)

## Slide 142: Altium Designer – Place Designator
El designador nos asegura que aparezca, p.e. U1 tanto en el esquemático como U1 en el PCB (recordar, Mechanical 29)
Hace vínculo cruzado con la pieza
Place/String
  En la cadena poner .Designator
  Poner las dimensiones de alto y ancho que convenga

## Slide 143: Altium Designer – Medir Distancias en PCB
Nos sirve para hacer mediciones exactas
  Reports
    Measure Distance (Ctrl + M)

## Slide 144: Altium Designer – Crear Parametors Globales
Project/Project Options
  Parameters
  Crear un parámetro, por ejemplo “NotFitComp”
  Crear su valor, por ejemplo “NF”
  OK para crear

## Slide 145: Altium Designer – Procesos previos de Pasar a PCB
Compilar el proyecto
  Boton derecho sobre el proyecto
  Compile PCB Project
Verificar la ventana de Mensajes de Errores
Verificar las Nets en la ventana de navegación
  Utilizar Show Graph

## Slide 146: Altium Designer – Generar Job File
Botón derecho sobre el proyecto
Add New To Project
Output Job File
  Report Outputs
  Bill Of Material
  Project
    Botón Derecho/Configure
    Arrastrar LibRef
    Check Solution 1, Category
    Uncheck Comment, Footprint, Package
    Cambiar Production Qty a 10
Vincular la salida (PDF o Excel)

## Slide 147: Altium Designer – Pasar de Esquemático a Diseño del PCB
Pararse sobre el esquemático
Design / Update PCB
Aceptar y validar los cambios
Correr Update PCB hasta que no hahyan diferencias entre el esquemático y el PCB

## Slide 148: Altium Designer – Cambiar las dimensiones y forma del PCB
Editar el Origen (donde la tarjeta es 0,0)
  Edit / Origin / Set
Cambiar el Snap Grid para fácil dimensionamiento
  Botón Derecho / Change Snap Grid / 100 mils
Ver el board Layout Mode
  Presionar 1 o View / Board Planning Mode
Verificar los modos 1, 2 y 3 y observar las diferencias

## Slide 149: Altium Designer – Selección Cruzada
Shift + Ctrl + X
Lo que seleccionamos en el esquemático se ve reflejado en el PCB y visceversa
En el esquemático seleccionar el componente
En el PCB en la barra de herramientas
  Tools/Component Placement/Reposition Selected Component

## Slide 150
DIAPOSITIVA FINAL
DÍA 5

## Slide 151: Altium Designer – Deshabilitar panel
Deshabilitar el panel de PCB Project o Schematic
  DXP / Preferences
    System / Design Insight
    PCB Editor
      Deshabilitar Heads Up y Hover

## Slide 152: Altium Designer – Esconder Designadores
Ir a PCB Filter
  Escribir IsDesignator
  Check a Selected
  Apply To Al
Ir a PCB Navigator
  Seleccionar Hide

## Slide 153: Altium Designer – Esconder Grid
Sobre la penstaña Snaps (Inferior Derecha sobre Instruments)
  Snap
  Grids…
  Doble click
    Do Not Draw
    Do Not Draw

## Slide 154: Altium Designer – Shortcut de Altium (Place Selected Component)
T
Click sobre el PCB
Tools / Component Placement / Reposition Selected Component

## Slide 155: Altium Designer – Board Outline
Presionar y habilitar las capas
Habilitar las capas especiales
  Mechanical 28 (Board Outline)
  Mechanical 29 (Assembly Drawing)
Habilitelas y cambie el nombre
Dibuje en la capa Board Outline los limites del PCB
  Shift + S
  Seleccione Board Outline
  Dibuje el contorno

## Slide 156: Altium Designer – Job Files Output
Seleccione el Job File Output y
Habilite o deshabilite las capas
Incluir las capas y marcas que
Se muestran en la figura

## Slide 157: Altium Designer – Reglas de Diseño de PCB
En PCB
  Design / Rules
  Cambie
    Clearance a 0.2mm
    Routing / Width (0.3, 0.3 0.5)
    Routing Via Style (0.6 todo, 0.3 hole)
    Sikder Mask Expansion 0.1
    Hole Size (0.2 / 10)
    Hole To Hole Clearance (0.2)
    Solder Mask (0.1)

## Slide 158: Altium Designer – Verificar Reglas de Diseño
En PCB
  Tools / Design Rule Check
  Verificar los mensajes y corregir